○級基準点測量精度管理表

| 作業名 | ○○○○確定測量 | 地区名 | ○○○○地区 | 計画機関名 | ○○市○○課 | 作業機関名 | ○○測量（株） | 作業班長 | ○○○○ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目的 | 確定測量 | 期間 | 自：平成○○年○○月○○日 至：平成○○年○○月○○日 | 作業量 | 5点 | 主任技術者 | ○○ ○ |  |
| 基線解析辺 | 仮定三次元網平均 | 三次元網平均計算 |  | 主要機器名称番号 |
| 測点名 | 辺長 （斜距離） | ΔX又は方位角 | ΔY又は斜距離 | ΔZ又は楕円体比高 | 斜距離の偏差 |  | トータルステーション No.○○○○ GPS測量機 No.○○○○ |
| 自： | 至： |  | 偏差 | 許容範囲 | 偏差 | 許容範囲 | 偏差 | 許容範囲 | 偏差 | 許容範囲 |  |  |
| 田中 B.1 B.1 | B.1 B.2 B.3 | 892.224 508.261 726.637 | 0.002 0.001 -0.002 | 0.020 0.020 0.020 | -0.002 -0.003 0.003 | 0.020 0.020 0.020 | -0.001 -0.003 0.002 | 0.020 0.020 0.020 | -0.037 -0.010 0.004 | 0.100 0.100 0.100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 永久標識の種別等 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 種別 | 数量 | 標準様式 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 柱石 | ○○ | コンクリート 普通埋設 |
| 新点位置の標準偏差 |  | 点検測量 |  |  |  |  |
| 新点番号 | 水平位置 | 標高 |  | 測点名 | 点検値 | 採用値 | 較差 (dN,dE,dU) | 許容範囲 |  |  |  |  |
|  | 標準偏差 | 制限 | 標準偏差 | 制限 |  | 自： | 至： |  |  |  |  |  | 特記事項 |
| 0001 B.1 | MB 0.038 ML 0.030 | 0.100 | MH 0.059 | 0.200 |  | ○ | ○ | -134.900 290.055 -394.967 | -134.908 290.056 -394.964 | 0.008 -0.001 -0.003 | 20mm 20mm 30mm |  | 測定方式 スタティック法 |
| 0002 B.2 | MB 0.042 ML 0.033 MS 0.053 | 0.100 | MH0.065 | 0.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 作業名 | ○○○○確定測量 | 地区名 | ○○○○地区 | 計画機関名 | ○○市○○課 | 作業機関名 | ○○測量（株） | 作業班長 | ○○○○印 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目的 | 確定測量 | 期間 | 自：平成○○年○○月○○日 至：平成○○年○○月○○日 | 作業量 | ○○点 | 主任技術者 | ○○○○印 |  |  |

○級基準点測量精度管理表　　（点検計算）

| 路線名 | 路線長 | 鋼巻尺測距 | 内角数 | 測点数 | 辺数 | 方向角 | 水平位置 | 標高 | 偏心 | 再測数 | 摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 往復差 | 制限 |  |  |  | 閉合差 | 制限 | 閉合差 | 制限 | 閉合差 | 制限 |  |  |  |
| 1（結合） 2（結合） 3（結合） 4（結合） 5（結合） 6（結合） 7（結合） 8（結合） | Km 0.754 0.824 0.387 1.376 0.702 0.978 1.012 0.786 |  |  |  | 10 13 6 22 11 16 16 13 | 9 12 5 21 10 15 15 12 | 28” -96” -13” 37” 4” -32” 22” 12” | 178” 200” 122” 254” 165” 220” 200” 200” | ｍ 0.040 0.115 0.048 0.191 0.013 0.045 0.015 0.021 | ｍ 0.376 0.435 0.236 0.780 0.372 0.528 0.541 0.422 | ｍ 0.171 0.175 0.203 0.152 0.186 0.169 0.195 0.085 | ｍ 0.275 0.271 0.251 0.290 0.266 0.275 0.278 0.268 |  | S=0 T=0 V=0 |  |
|  | 再測率 |  |
| 点検測量 |
| 測点名 | 視準点名 | 距離 | 水平角 | 鉛直角 |
|  |  | 点検値 | 採用値 | 較差 | 点検値 | 採用値 | 較差 | 点検値 | 採用値 | 較差 |
| ○○○ ○○○ | ○○○ ○○○ | ｍ 51.515 53.133 | ｍ 51.514 53.133 | ｍ +0.001 0.000 | °′″ 0 150-10-10 | °′″ 0-0-0 150-10-15 | 0” -5” | °′″ 0-3-40 0-15-50 | °′″ 0-3-40 0-15-50 | 0” 0” |

# Text boxes

※路線が多い場合は別紙も可

| 主要機器名称番号 |
| --- |
| トータルステーション No.○○○○ |
| 永久標識の種別等 |
| 種別 | 数量 | 埋標様式 |
| 柱石 | ○○ | コンクリート 普通埋設 |
| 特記事項 |

地積測定精度管理表

（現地座標法による）

㎡

- 外周の合計面積　　　　　　　　　90,617.251460

㎡

- 一筆毎の合計面積　　　　　　　　89,450.159346

㎡

- 除外地の合計面積　　　　　　　　 1,167.092114

㎡

(1)－(2)－(3) 較差 　　　　　　　　　 　－0.000000

用紙の大きさはA4判とする

世界測地系